ISOLATO 2            UNITA’ EDILIZIA  16

Tipo edilizio 									       Descrizione del tipo edilizio			Note

| Ue | Codice | Caratteristiche | Interventi | Specifiche prescrizioni | Oggetto intervento |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.16 | 1,2,3,4,5,6 | - fortemente degradati o ruderi | - recupero, secondo regole tipologico costruttive coerenti con la tradizione locale, e riuso ovvero demolizione in caso di comprovata instabilità statica | rimozione copertura | copertura |
|  |  |  |  | ripristino/rifacimento copertura secondo tecniche compatibili con la tradizione costruttiva locale | copertura |
|  |  |  |  | rimozione parti di intonaco ammalorato | facciata |
|  |  |  |  | ripristino dell'intonaco secondo tecniche compatibili con il materiale originario | facciata |
|  |  |  |  | tinteggiatura e finitura dei prospetti secondo le indicazioni cromatiche riportate nell'Abaco dei colori | facciata |
|  |  |  |  | rimozione infissi eccessivamente degradati o non compatibili con i materiali ed i caratteri costruttivi tradizionali | infissi |
|  |  |  |  | rimozione elementi oscuranti eccessivamente degradati o non compatibili con i materiali ed i caratteri costruttivi tradizionali | infissi |
|  |  |  |  | rinnovo e tinteggiatura infissi in legno esistenti secondo le indicazioni cromatiche dell'Amministrazione comunale | infissi |
|  |  |  |  | posa in opera di infissi in legno tinteggiato, ad alta efficienza energetica, secondo le indicazioni riportate nell'Abaco degli elementi costruttivi | infissi |
|  |  |  |  | posa in opera di elementi oscuranti in legno tinteggiato tipo persiana o scuri, secondo le indicazioni riportate nell'Abaco degli elementi costruttivi | infissi |
|  | 7 | - spazi aperti |  | garantire un indice di permeabilità del suolo minimo pari al 50% della superficie dell'UE | suolo |
|  |  |  |  | manutenzione cancello d'ingresso e pittura secondo le indicazioni cromatiche riportate nell'Abaco degli elementi costruttivi ovvero sostituzione con portale con caratteristiche formali coerenti con le indicazioni dell'Abaco degli elementi costruttivi | confini |
|  |  |  |  | rimozione parti di intonaco ammalorato | confini |
|  |  |  |  | ripristino dell'intonaco secondo tecniche compatibili con il materiale originario | confini |
|  |  |  |  | tinteggiatura e finitura del muro di confine secondo le indicazioni cromatiche riportate nell'Abaco dei colori | confini |
|  |  |  |  | finitura superiore del muro di confine con un corso longitudinale di tavelle piene in cotto o intonaco tinteggiato, adeguatamente rinforzato per resistere agli agenti atmosferici ed alle escursioni termiche | confini |
|  |  |  |  | possibilità di ampliamento |  |

# Text boxes

Tipo edilizio E –Complesso di edifici distribuiti sul fronte strada, con sviluppo longitudinale perpendicolare all'asse stradale o sul fondo della UE, su un livello, con corte con sviluppo longitudinale perpendicolare all'asse stradale